## Slide 1: Ingemey Consultores Madrid,13 de Mayo de 2015
www.ingemey.es
Luis Mey Rodríguez
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

## Slide 2: - Presentación - Características FLAC3D - Campos de Actividad / Proyectos * Túneles con TBM/EPB * Túneles con métodos convencionales * Estudio de asientos / afecciones * Estructuras subterráneas * Geotecnia
www.ingemey.es
INDICE

## Slide 3: - Empresa fundada en 2008. - Especializados en el diseño y cálculo de todo tipo de obras subterráneas (Túneles excavados con TBM/EPB y convencionales, estaciones de metro y ferrocarril, cavernas, pozos, galería de conexión,…). - Amplia experiencia en el uso de FLAC3D. - Nuestros clientes son: * Contratistas: ACCIONA, DRAGADOS, ROBBINS, SACYR * Ingenierías: EUROESTUDIOS, TYPSA, GEOCONSULT
www.ingemey.es
PRESENTACIÓN

## Slide 4: - Programa TRIDIMENSIONAL de diferencias finitas. - Generación del modelo mediante fichero de texto. - Incorpora un lenguaje de programación propio (“FISH”). - Curva de aprendizaje dura. - Puede trabajar en grandes deformaciones. - No incorpora el modelo Hardening & Softening. - Módulos dinámico, creep, térmico y C++.
www.ingemey.es
CARACTERÍSTICAS FLAC3D

## Slide 5
www.ingemey.es
MODELOS DE COMPORTAMIENTO
MODELO | DESCRIPCIÓN
NULL | Null model
ELASTIC | Isotropic elastic model
MOHR | Mohr-Coulomb plasticity model
HOEKBROWN | Generalized Hoek-Brown model
STRAINSOFTENING | Strain-hardening/softening plasticity model
UBIQUITOUS | Ubiquotous-joint model
CYSOIL (Nuevo 5.0) | Cap-yield model
MODELO | DESCRIPCIÓN
ANISOTROPIC | Transversely isotropic elastic model
CAM-CLAY | Modified Cam-clay plasticity model
CHSOIL | Elastic-plastic (hyperbolic type) for soil
DOUBLEYIELD | Double-yield (cap) plasticity model
DRUCKER | Druker-Prager plasticity model
MHOEKBROWN | Modified Hoek-Brown model
ORTHOTROPIC | Orthotropic elastic model
SUBIQUITOUS | Bilinear strain-hardening/softening ubiquitous-joint plasticity model

## Slide 6
www.ingemey.es
MODELOS DE FLUJO
MODELO | DESCRIPCIÓN
FL_ANISOTROPIC | Anisotropic flow
FL_ISOTROPIC | Isotropic flow
FL_NULL | Null fluid model
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
TIPO | CARACTERÍSTICAS
BEAM | LINEAL
CABLE | LINEAL
PILE | LINEAL
SHELL | SUPERFICIAL
GEOGRID | SUPERFICIAL
LINER | SUPERFICIAL

## Slide 7
www.ingemey.es
INTERACCIÓN AGUA / TERRENO

## Slide 8: - Nuevo en la versión 5.0 (2012) - Permite introducir las familias de juntas en un macizo rocoso. - Las fracturas se definen como planas, finitas y con forma de disco de una forma determinista a partir de una distribución estadística de sus propiedades geométricas: * Tamaño (Diámetro) * Orientación * Densidad - Permite varias distribuciones: * Distribución uniforme * Distribución de Gauss * Ley exponencial
www.ingemey.es
DISCRETE FRACTURE NETWORKS (DFN)

## Slide 9
www.ingemey.es
DFN - EJEMPLO
JUNTA | Buzamiento (º) | Rumbo(º) | DENSIDAD (m2/m3) | Dimensiones
1 | (30,0.1) | (270,0.1) | 0.05 | Continua
2 | (60,0.5) | (0,0.5) | 0.05 | Continua
3 | (0,0.5) | (180,0.5) | 0.05 | Continua

## Slide 10: * MODELIZACIÓN NUMÉRICA * DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE DOVELAS * CÁLCULO ESTRUCTURAL DE DOVELAS - HA - HRF (ACERO / SINTÉTICAS) * CÁLCULO DE PRESIONES DE TRABAJO
www.ingemey.es
TÚNELES CON TBM/EPB

## Slide 11
www.ingemey.es
MODELOS TBM / EPB

## Slide 12
www.ingemey.es
L9 METRO DE BARCELONA
Chart: Asiento máximo en superficie (mm)
 | 100 | -80
Chart: Pérdida de Volumen (%)
| 5300 | 5300
 | 100 | -80

## Slide 13
www.ingemey.es
L9 METRO DE BARCELONA
Chart: Parámetro i (m)
| 5300 | 5300
 | 100 | -80
Chart: Parámetro K
| 5300 | 5300
 | 100 | -80
Chart: Caudales (m3/h)
| 5300 | 5300
 | 100 | -80

## Slide 14
www.ingemey.es
LINEA 1 DEL METRO DE BOGOTÁ

## Slide 15
www.ingemey.es
LINEA 1 DEL METRO DE BOGOTÁ

## Slide 16
www.ingemey.es
LINEA 1 DEL METRO DE BOGOTÁ

## Slide 17
www.ingemey.es
LINEA 1 DEL METRO DE BOGOTÁ

## Slide 18
www.ingemey.es
LINEA 1 DEL METRO DE BOGOTÁ

## Slide 19: * CÁLCULO TRIDIMENSIONAL SECUENCIAL * SIMULACIÓN DEL EFECTO FRENTE DE FORMA EXPLÍCITA * SOSTENIMIENTO (HORMIGÓN, CERCHAS, BULONES, BULONES EN EL FRENTE) * POSIBILIDAD DE VARIAR LAS PROPIEDADES DEL HORMIGÓN SEGÚN LA DISTANCIA AL FRENTE * POSIBILIDAD DE COMPORTAMIENTOS NO LINEALES DEL HORMIGÓN * CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD DEL FRENTE * CÁLCULO DEL FS DEL TÚNEL (¿?)
www.ingemey.es
TÚNELES CON MÉTODOS CONVENCIONALES

## Slide 20
www.ingemey.es
METRO DE SANTIAGO DE CHILE (CYSOIL)
Parámetro | gt (kN/m3) | Gravas del Mapocho (1ª Depositación)
Peso unitario | gt (kN/m3) | 23
Ángulo de fricción | f | 45
Cohesión | c (kPa) | 35
Módulo de corte elástico de referencia | Geref (kPa) | 250.000
Módulo elástico volumétrico de referencia | Kisoref (kPa) | 166.667
Potencia | m (-) | 0’57
Módulo de Poisson | n (-) | 0’2
Presión de referencia | pref (kPa) | 100
Razón de falla | Rf (-) | 0’9
Factor de calibración | b (-) | 0’25

## Slide 21
www.ingemey.es
METRO DE SANTIAGO DE CHILE (CYSOIL)
 |  |  | CY Soil | Mohr-Coulom
Dmax en superficie (mm) | Vertical |  | 7.4 | 6.1
 | Horizontal |  | 2.2 | 2.5
Tensiones sost (MPa) | Tracc | F .Serv | 0.80 | 1.75
 |  | F.Prov | 1.31 | 2.44
 | Comp | F .Serv | 10.16 | 5.36
 |  | F.Prov | 7.30 | 6.21
FS en las cerchas | Fase de Servicio |  | 3.78 | 7.42
 | Fases provisionales |  | 2.16 | 1.50

## Slide 22: * CÁLCULO DE ASIENTOS CON FLAC3D * PERMITE LA INTRODUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS / ESTRUCTURAS * POSIBILIDAD DE INTRODUCIR TRATAMIENTOS Y ANALIZAR SU IDONEIDAD * ANÁLISIS DE AFECCIONES CON LOS CRITERIOS HABITUALES (BURLAND Y BOSCARDING)
www.ingemey.es
ESTUDIO DE ASIENTOS Y AFECCIONES

## Slide 23
www.ingemey.es
METRO DE FORTALEZA

## Slide 24
www.ingemey.es
LINEA 9 DEL METRO DE BARCELONA

## Slide 25
www.ingemey.es
TÚNEL ATOCHA-NUEVOS MINISTERIOS

## Slide 26
www.ingemey.es
TUNÉLES URBANOS DE GIRONA (LAV)

## Slide 27
www.ingemey.es
TUNÉLES URBANOS DE GIRONA (LAV)
Elemento | Sección
Pilotes | Ø350
Encepado | 0’90x0’70
Viga riostra perimetral | 0’50x0’70
Viga riostra interior | 0’40x0’50

## Slide 28
www.ingemey.es
TUNÉLES URBANOS DE GIRONA (LAV)
Movimientos horizontales transversales (mm)
Movimientos horizontales longitudinales (mm)
Movimientos verticales (mm)
Distorsiones angulares

## Slide 29
www.ingemey.es
ANÁLISIS DE AFECCIONES

## Slide 30: * PANTALLAS (CONTINUAS, PILOTES, MICROPILOTES, TABLESTACAS) * LOSAS (CUBIERTAS, VESTÍBULOS, LOSAS DE FONDO) * FALSOS TÚNELES * ESTRUCTURAS DE EMPUJE * POZOS * MUROS
www.ingemey.es
ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS

## Slide 31
www.ingemey.es
ESTACIÓN L9 METRO DE BARCELONA

## Slide 32
www.ingemey.es
ESTACIÓN L9 METRO DE BARCELONA

## Slide 33
www.ingemey.es
AVE BORRASSÁ-FIGUERAS

## Slide 34: * TALUDES * CIMENTACIONES SUPERFICIALES * CIMENTACIONES PROFUNDAS
www.ingemey.es
GEOTECNIA

## Slide 35
www.ingemey.es
GEOTECNIA

## Slide 36: GRACIAS POR SU ATENCIÓN
www.ingemey.es